INSTYTUT INFORMATYKI, AUTOMATYKI I ROBOTYKI

POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ul. Janiszewskiego 11/17

50-371 Wrocław

ZAKŁAD STEROWANIA I OPTYMALIZACJI

METODY NUMERYCZNE - laboratorium

# sPRAWOZDANIE NR 2 - Aproksymacja

OPIS ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi metodami aproksymacji i identyfikacji parametrycznej ze szczególnym uwzględnieniem metody najmniejszych kwadratów oraz metod aproksymacji wielomianami.

ZAKRES MATERIAŁU

1.	Przestrzenie metryczne i unormowane.

2.	Odległość i norma w przestrzeni Rn.

3.	Średniokwadratowy wskaźnik jakości aproksymacji oraz twierdzenie o rzucie ortogonalnym.

4.	Macierz Gramma i układ równań Gramma.

5.	Istnienie i jednoznaczność rozwiązania oraz rank conditions.

6.	Aproksymacja wielomianami, macierze pomiarów na wejściu i na wyjściu.

7.	Statystyczne kryteria jakości aproksymacji: współczynniki autokorelacji i korelacji wzajemnej.

PRZEBIEG ĆWICZENIA

1.	Zapoznanie się z kodem źródłowym programu aproksim.cpp.

3.	Zapoznanie się z obsługą programu Aproksymacja.

4.	Skompilować kod źródłowy aproksim.cpp. Wyznaczyć przy pomocy programu aproxim.exe charakterystyki podnoszenia pompy wirowej w postaci wielomianów stopnia n([2,5] dla następujących danych pomiarowych:

- długość serii: k=12;

- seria pomiarowa:

| Q[l/s] | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H[m] | 75 | 73 | 71 | 68 | 64 | 59 | 54 | 47 | 39 | 30 | 21 | 10 |

5.	Powtórzyć obliczenia dla danych z punktu 4 wyrażając wypływ z pompy Q w m3/s. Porównać wyniki obliczeń a w szczególności współczynniki wielomianów aproksymujących.

ZALICZENIE ĆWICZENIA

Sprawozdanie powinno zawierać:

1.	Imię i nazwisko, Wydział, Kierunek, Specjalność, rok studiów i datę.

2.	Nazwę ćwiczenia.

3.	Opis i analizę przeprowadzonych eksperymentów.

4.	Reprezentatywne wydruki wyników pracy programu.

5.	Wydruki zmian dokonanych w kodzie źródłowym.

LITERATURA

1.	Draper N. R., Smith H.: Analiza regresji stosowana, Warszawa PWN 1973.

2.	Legras J.: Praktyczne metody analizy numerycznej, Warszawa, WNT 1974.

3.	Luenberger D. G.: Teoria optymalizacji, Warszawa PWN 1974.

4.	Ralston A.: Wstęp do analizy numerycznej, Warszawa, PWN 1971.

Opracował: dr inż. Jerzy Kotowski, jerzy.kotowski@pwr.wroc.pl, tel. 320-38-52